## Slide 1: 2N® BRI brány 2N® VoiceBlue MAX

## Slide 2: 2N® BRI brány
2N® BRI Lite
  Připojím NT nebo TE port
2N® BRI Enterprise
  Připojím NT a TE port současně (brána mezi PBX a PSTN)
2GSM nebo 2 GSM/UMTS verze
ISDN (BRI, DSS1)
VoIP (SIP, licencováno)
Monitoring ISDN linky
Notes: Monitoring – sledování L1 a L2 (mezi PBX a PSTN) a následné info SMS až na 3 tel. Čísla
Současně brána posíla SMS keep alive – ( při výpadku jen propojí BRI porty – rele)
Na VoIP jsou 4 kanály

## Slide 3: 2N® BRI brány - LCR
ISDN
BRI
ISDN
BRI
Notes: LCR dvě destinace GSM, GSM, nebéo GSM,BRI (VoIP) a možný přepad do VoIP, nebo BRI

## Slide 4: 2N® BRI brány - záloha
Pokud vypadne spojení, hovory jsou směrovány do GSM/UMTS
BRI brány spojují hovory přes VoIP
ISDN
BRI
Notes: Přes registraci, pokud registrace neodpoví, tak směrujeme na GSM (keep alive pakety)

## Slide 5: 2N® BRI brány - ME
Hovor je směrován na stolní a mobilní telefon
BRI brány poskytují 2N® Mobility Extension
ISDN
BRI
Notes: Toto zatím není…..chcete to?
Michal to chce smazat!!!!

## Slide 6: 2N® VoiceBlue MAX
4 FXS porty porty pro připojení ústředny nebo telefonů
4 GSM nebo 4 GSM/UMTS
1 Ethernet port (VoIP, Nastavení, SMS)
Instalace do racku (1U), 1 anténa
Notes: 4 SIM, je možné dělat LCR
Jinak to jsou 4 x EasyGate v jednom…
Není to ústředna
IP – GSM
nebo FXS – GSM –
Vnitřek VBN – web interface
VoIP rozhrani je licencované – Licence VoIP pro 4 kanály

## Slide 7: 2N® VoiceBlue MAX LCR
4 analogové
linky
Notes: I z VoiP do UMTS/GSM také i do analogu

## Slide 8: 2N® VoiceBlue MAX záloha
Pokud vypadne spojení, hovory jsou směrovány do GSM/UMTS
VoiceBlue MAX spojuje hovory přes VoIP
4 analogové
linky

## Slide 9: Společné vlastnosti bran
VoIP: SIP (TCP,UDP), G711u/a, G729ab
Nastavení a SMS přes Web
CallBack
Mobility Extension
Pokročilé LCR
  Časové limity
  Denní/měsíční limity
  Balíčky volných minut
Notes: Časové podmínky..až 90 časových podmínke ~počtu řádku v LCR

## Slide 10: SMS API
AT příkazy brány (telnet)
AT příkazy modulů (telnet)
  – Obchází logiku brány, přes ovládané moduly nelze volat
  Lze použít existující software třetích stran (SMS Server Tool)
EMAIL (POP3/SMTP) – Q3 2013
SMPP – Q3 2013
Rychlost dle sítě – 5 SMS/minutu/kanál